OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji

Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza

w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 114.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## I. STRONA TYTUŁOWA

### II. SPIS ZAWARTOŚCI

III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

3. LOKALIZACJA

4. OGÓLNY OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. PROJEKTOWANE ZAŁOŻENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

6. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

7. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

8. OCHRONA ZABYTKÓW

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10. OCHRONA ŚRODOWISKA I WARUNKI OGÓLNE DLA BUDYNKU

11. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

13. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

14. UWAGI KOŃCOWE

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys A.01 –  ELEWACJA WSCHODNIA							1:100

Rys A.02 –  ELEWACJA ZACHODNIA							1:100

Rys A.03 –  ELEWACJA PÓŁNOCNA							1:100

Rys A.04 –  ELEWACJA POŁUDNIOWA							1:100

Rys A.05 –  ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA						1:100

Rys A.06 –  ELEWACJA ZACHODNIA WEWNĘTRZNA						1:100

OPIS TECHNICZNY

do termomodernizacji Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 114.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.	Umowa z Inwestorem

1.2.	Założenia projektowe.

1.3.	Audyt energetyczny.

1.3.	Koncepcja architektoniczno - budowlana.

1.4.	Obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej.

INWESTOR:

Polska Prowincja Zakonu Pijarów

ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków

- PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu na osiedlu Jana III Sobieskiego 114.

Budynek należy do Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (ul. Pijarska 2, Kraków). Zakres opracowania obejmuje cały budynek, wszystkie pięć części zespołu szkół.

Projekty branży sanitarnej, przebudowy instalacji w budynku nie są przedmiotem niniejszego opracowania.

- LOKALIZACJA.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Poznaniu, woj. wielkopolskie na os. Jana III Sobieskiego 114, który jest własnością Inwestora - Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

- OGÓLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dane ogólne:

- rok zakończenia budowy: 		1986 r.

- liczba kondygnacji: 			3

- powierzchnia użytkowa: 		9325,20 m2

- kubatura budynku: 			39025,00 m3

- rodzaj konstrukcji budynku: 		połączenie konstrukcji prefabrykowanej z monolityczną

- instalacja ogrzewania: 			tak, węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy powyżej 300 kW

- instalacja wentylacji: 			budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Zespół Szkół Zakonu Pijarów składa się z pięciu części. Część A w większości mieści sale dydaktyczne szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Część B – łącznik oraz stołówka, Część C jest to budynek administracyjny wraz z pokojami dla pracowników budynku. Część D mieści oddział szkoły podstawowej przeznaczonej dla dzieci z klas 1-3. Część E – sala gimnastyczna.

Budynek szkoły został wykonany w połowie lat 80' w technologii prefabrykowanej budownictwa wielkopłytowego - technologia wielkoblokowa SL-87 z prefabrykowanych elementów betonowych, wielowarstwowych, ze ścianami zewnętrznymi podłużnymi pasmowymi o grubości 30cm, ścianami szczytowymi grubości 34cm, otynkowanymi i stropami prefabrykowanymi, systemowymi wykonanymi z żelbetu o grubości 14cm. Izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych pionowych tj. ścian zewnętrznych jak również poziomych, czyli posadzki na gruncie, stropów i stropodachu wentylowanego znacznie odbiega od dzisiejszych standardów wymaganych przez obowiązujące normy PN-EN.

W budynku występują dwie różne konstrukcje dachów:

- nad częścią dydaktyczną - stropodach wentylowany z prefabrykowanych płyt panwiowych opartych na prefabrykowanych ściankach kolankowych. Strop prefabrykowany, systemowy wykonany z żelbetu grubości 14cm. Stropodach wyremontowany i pokryty papą termozgrzewalną.

- dach nad salą gimnastyczną wykonany jest jako płaski, którego konstrukcję stanowią płyty panwiowe oparte na kratownicach stalowych.

Okna w pomieszczeniach użytkowych oraz klatkach schodowych pierwotnie wykonane jako drewniane, zespolone, podwójne szklone, o niskiej szczelności. okna wymieniono na nowe, szczelne wykonane z PCV. Średnią wartość współczynnika przenikania ciepła okien ocenia się na: U = 1,594 W/m2k.

Drzwi wejściowe zewnętrzne pierwotnie wykonane były z drewna lub blachy stalowej. W trakcie eksploatacji uległy zużyciu i znacznemu obniżeniu stopnia szczelności. Drzwi zostały wymienione na nowe, wykonane z profili aluminiowych lub PCV. Średnią wartość współczynnika przenikania ciepła drzwi zewnętrznych ocenia się na: U = 2,000 Wm2k.

Podłogę na gruncie stanowi 15cm warstwa betonu ułożona na posypce żwirowej. Wykończenie posadzek w korytarzach, hallach oraz w pomieszczeniach użytkowych stanowi lastryko lub terakota. W pozostałych pomieszczeniach podłogi wykończone są drewnem lub wykładziną PCV.

Wentylacja grawitacyjna - audyt energetyczny nie stwierdził zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza co zwiększa zużycie energii na ogrzewanie.

Instalacji ciepłej wody użytkowej - c.w.u. przygotowywane centralnie w węźle ciepła.

System grzewczy - węzeł ciepła zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.

W sąsiedztwie działek przechodzi miejska sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz linia elektryczna n/n a budynek posiada przyłącza ww. sieci.

Działka wokół budynku posiada nawierzchnie utwardzone, zróżnicowane od płyt prefabrykowanych, poprzez wylewki betonowe, płyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe.

W sąsiedztwie działki znajdują się hydranty przeciwpożarowe.

- PROJEKTOWANE ZAŁOŻENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

Zgodnie w wytycznymi wynikającymi z audytu energetycznego budynek należy poddać termomodernizacji. Założeniem projektantów jest takie przeprowadzenie termomodernizacji budynku, aby nie zniszczyć jego charakteru, aby zachować główną myśl architekta tego budynku, uszanować jego ideę. Budynki zespołu szkół wpisana jest w to miejsce i to współgranie przestrzenne budynku i otoczenia warto zachować.

Głównym założeniem termomodernizacji jest zatem poprawa właściwości termicznych obiektu przy zachowaniu- w miarę możliwości- charakteru bryły budynku oraz podniesienia jego walorów estetycznych oraz prestiżu placówki.

W związku z powyższym, wskazana będzie modernizacja obejmująca następujące zagadnienia:

- docieplenie budynku, styropianem o grubości 15cm z miejscowymi pocienieniami zgodnie z rysunkami elewacji

- wszelkie prace polegające na demontażu istniejących elementów takich jak schody zewnętrzne stalowe, rury spustowe, elementy instalacji odgormowej, skrzynki wbudowane w elewację oraz ponowny ich montaż po zakończeniu prac termomodernizacyjnych;

- wykonanie obróbek blacharskich oraz zmiana instalacji odgromowej;

- wykonanie parapetów

- wykonanie boniowania w tynku wg rysunków technicznych projektu.

- Naprawa świetlika nad salą gimnastyczną

- demontaż daszków nad wejściem głównym oraz

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w projekcie zastosowano następujące materiały termoizolacyjne:

- ściany budynków - styropian EPS 70-040 lub równoważnego (o współczynniku izol. λ=0,040 W/mK), grubości 15 cm.

- słupki międzyokienne- styropian EPS 70-040 lub równoważnego (o współczynniku izolacyjności λ=0,040 W/mK), grubości 12 cm.

- ściany przyziemia- ekstrudowana pianka polistyrenowa XPS, np. Styrodur 2800 C (o współczynniku izolacyjności λ=0,038 W/mK), grubości 12 cm.

Zaproponowane materiały izolacyjne zagwarantują optymalizację kosztów ogrzewania i eksploatacji budynku.

Elementy wykończeniowe elewacji:

1. Budynek - część A:

a) elewacje budynku - systemowe rozwiązania np. firmy Baumit,

b) kolorystyka tynku zgodna ze wzornikiem np. BaumitLife wg opisów i rysunków elewacji,

c) wykonanie konturów postaci oraz napisów i logo szkoły na elewacjach szczytowych ze styroduru o grubości 3cm

d) wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów,

e) wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji

f) wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego

g) docieplenie murowanych części (ścian szczytowych) świetlika nad holem głównym

e) naprawa schodów zewnętrznych, murków betonowych i balustrad przy wyjściach bocznych z budynku

2. Budynek - część B

a) elewacja frontowa - systemowe rozwiązania np. firmy Baumi,

b) demontaż daszku nad wejściem oraz wykończenie i wykonanie attyki,

c) wymiana stolarki okienno-drzwiowej przy wejściu głównym

d) naprawa schodów zewnętrznych polegająca na skuciu istniejących i polożeniu nowych płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych dostosowanych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoła

e) demontaż, malowanie i ponowny montaż istniejących balustrad

3. Budynek - część C

a) elewacje budynku - systemowe rozwiązania np. firmy Baumit,

b) kolorystyka tynku zgodna ze wzornikiem np. BaumitLife wg opisów i rysunków elewacji,

c) wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów,

d) demontaż i montaż ogrodzeń przy pomieszczeniu trafostacji,

e) demontaż daszku wokół attyki oraz wykończenie i wykonanie attyki,

f) wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji

g) naprawa schodów zewnętrznych i murków betonowych przy wyjściach z budynku

4. Budynek - część D

a) elewacje budynku - systemowe rozwiązania np. firmy Baumit,

b) kolorystyka tynku zgodna ze wzornikiem np. BaumitLife wg opisów i rysunków elewacji,

c) wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów,

d) wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji

e) naprawa schodów zewnętrznych i murków betonowych przy wyjściach z klas

f) wymiana runien i rur spustowych wraz z przejściami rur spustowych (kielichy żeliwne)

g) naprawa plegająca na oczyszczeniu i otynkowaniu murków wzdłuż obecnego placu ze śmietnikiem

5. Budynek - część E

a) elewacje budynku - systemowe rozwiązania np firmy Baumit,

b) kolorystyka tynku zgodna ze wzornikiem np. BaumitLife wg opisów i rysunków elewacji,

c) wykonanie konturów postaci oraz napisów na elewacjach szczytowych ze styroduru o grubości 3cm zgodnie z rysunkami elewacji

d) wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów.

Dookoła budynku tam gdzie trawnik dochodzi do cokołu-  należy wykonać opaskę żwirową szerokości 40 cm. Głębokość warstwy żwiru- min. 15 cm. Opaskę należy wypełnić dużymi otoczakami o średnicy 10-15 cm, oraz ograniczyć obrzeżem chodnikowym Pozbruk. Zastosowana opaska uchroni cokół budynku przed zabrudzeniami od rozbryzgiwania wody opadowej.

- KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Warunki korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne – bez zmian. Nie są one przedmiotem opracowania.

- OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU.

Budynek będzie ocieplony zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy cieplnej oraz zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego opisu technicznego.

- OCHRONA ZABYTKÓW.

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

- OCHRONA ŚRODOWISKA I WARUNKI OGÓLNE DLA BUDYNKU.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Budynek nie stanowi zagrożenia środowiska, a jego funkcja jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejącej zieleni.

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Docieplenie budynku materiałami zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA.

13.1. Projekt przewiduje wykonanie następujących robót:

- wykonanie termomodernizacji zespołu budynków - docieplenie ścian,

- wykonanie elewacji budynków – tynkowanych, z malunkami i boniowaniem wg rys. elewacji,

13.2. Realizacji podlega termomodernizacja obiektu: częściowo parterowego, częściowo 4- kondygnacyjnego.

13.3. Przewidywane zagrożenia. Środki techniczne i organizacyjne podczas realizacji.	W sytuacji gdy przy realizacji obiektu wystąpi praca na wysokościach- należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami oraz prace prowadzić pod nadzorem osoby odpowiednio uprawnionej.

13.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenia i wskazać na niebezpieczeństwa, jakie zagrażają przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Każde szkolenie pracowników powinno być odnotowane w Dzienniku Budowy.

13.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Plac budowy należy ogrodzić i oznaczyć tablicą informacyjną oraz ogłoszeniem zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. (Dz. U. nr 108 poz. 953 z 2002r.)

Przy pracach na wysokościach należy stosować przepisy BHP oraz prace wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

13.6. Przy prowadzeniu robót nie przewiduje się wystąpienia działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Wszystkie użyte materiały służące do budowy lub wbudowania muszą posiadać odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w określonym celu.

Przyjęte materiały budowlane nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

13.7. Nie przewiduje się robót budowlanych lub materiałów budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.

13.8. Przy realizacji obiektu i urządzeń towarzyszących nie występują roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia. Wszystkie roboty będą wykonywane na ogrodzonym terenie, odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym.

Ze względu na występujące zagrożenia oraz rodzaj prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

- UWAGI KOŃCOWE

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska,

Opracował:

mgr inż. arch. Adam Mikulicz